## Slide 1: Conceitos básicos de rede de computadores
Susana Gouveia Fusca

## Slide 2: História
Criadas por volta de 1960, com o objetivo de mandar informações de um computador para outro
Exemplo das primeiras redes eras as redes de telefonia
A primeira rede de computadores foi a Arpanet, feita nos Estados Unidos

## Slide 3: Comunicação de dados
Trata da transmissão de informações entre computadores e dispositivos
Computador 1
Computador 2
link

## Slide 4: COMUNICAÇÃO DE DADOS
Para termos um sistema de comunicação é essencial ter pelo menos dois computadores
Seus elementos principais são: emissor, mensagem e receptor
emissor
receptor
mensagem
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO

## Slide 5: COMUNICAÇÃO DE DADOS
Temos três tipos de mensagens principais, elas são: texto, imagem, áudio e vídeo
Cada uma é transmitida de uma maneira
TIPOS DE MENSAGENS
TEXTO: representado por padrão de bits
IMAGEM: a cada pixel da imagem é atribuído por um bit;
ÁUDIO: representado por uma frequência de bits;
VÍDEO: reproduzido por varias imagens em frames.

## Slide 6: COMUNICAÇÃO DE DADOS
Existe três possibilidades de fluxos: simplex, half-duplex e full-duplex
FLUXO DE DADOS
TIPOS:
SIMPLEX: é uma comunicação unidirecional, um computador manda e o outro recebe;
HALF-DUPLEX: as estações podem mandar e receber, mas uma de cada vez;
FULL-DUPLEX: as estações podem mandar e receber ao mesmo tempo.

## Slide 7: Rede nas oganizações
Na maioria das vezes em prédios é utilizados a topologia de barramento
Comunicação
Acessibilidade
Economia
Escalabilidade

## Slide 8: Rede para as pessoas
Na maioria das vezes é utilizada em casas uma rede wifi por roteadores, sua classificação seria LAN

## Slide 9: Topologias DE REDES
Barramento
Anel
Ponto a ponto
Multi ponto
estação
Estrela
Broad cast
Malha
Board Cast

## Slide 10: Categorias de rede
PAN: uso pessoal, como em casa
LAN: uso privado, como empresas
MAN: uso maior, como em cidades
WAN: uso em grande escala, como em países

## Slide 11: COMUTAÇÃO DE CIRCUITO
ETAPAS:
ESTABELECIMENTO DO CIRCUITO: ao ligar para uma pessoa, antes dela atender é realizada uma reserva de banda larga;
TRANFERÊNCIA DE VOZ: depois que é estabelecido o circuito (a pessoa atende), começa a transmissão de voz, onde acontece a conversa;
DESCONEXÃO DO CIRCUITO: quando finalizada a conversa, a pessoa que ligou deve desligar, assim ocorrerá a largura de banda é dispensada para os aparelhos.
É utilizado na maioria das vezes no funcionamento de conversas de telefone, tem como objetivo garantir que o caminho da mensagem seja realizado. Nele há três etapas a seres feitas.

## Slide 12: CIRCUITO DE PACOTES
Nesse caso para enviar a mensagem ela é separada em diversos pacotes, não é realizado um estabelecimento do caminho que a mensagem percorrerá, então cada pacote pode ir por um caminho e chegar bagunçados e também não é feita uma reserva de banda.

## Slide 13: CONCEITO DE PROTOCOLOS
ELEMENTOS DO PROTOCOLO:
SINTAXE: é o formato dos dados e a sequência em que os bits são mostrados;
SEMÂNTICA: apresenta o significado de cada mensagem;
TEMPORIZAÇÃO: é estabelecido quando os dados devem ser encaminhados.
É um conjunto de regras que são estabelecidos por alguma organização, como a ISO e IEEE. É importante para que a comunicação seja compreendida de maneira correta.
Para o protocolo funcionar se deve: realizar as funções, que as máquinas compreendam a mensagem passada, que respondam do mesmo jeito e uma confirmação

## Slide 14: CONCEITO DE CAMADAS
Cada camada realiza uma função específica (camadas do mesmo nível realizam funções parecidas). Também é estabelecido um conceito de hierarquia, cada camada pega os serviços da camada anterior. Assim os dados são transmitidos de camada em camada até chegar ao destino.
emissor
receptor
O emissor escreve uma carta, coloca o endereço e põe no correio
O carteira pega a carta e coloca no ponto mais perto
A carta é classificada e depois colocada em algum transporte
A carta é classificada e entregue ao receptor
O receptor com a carta em mãos, abre e lê a carta
A carta chega ao posto local dos correios por meio do transporte
Camada superior
Camada intermediária
Camada inferior

## Slide 15: MODELOS
OSI
CTP/IP
APLICAÇÃO
APRESENTAÇÃO
SESSÃO
TRANSPORTE
REDE
ENLANCE
FÍSICA
FÍSICA
REDE
TRANSPORTE
APLICAÇÃO

## Slide 16: CAMADA FÍSICA
É a última camada dos modelos OSI e TCP/IP, abrange a parte elétrica, mecânica e os meios de transmissão.
Além disso, é nela que é realizada a transmissão de bits.

## Slide 17: CAMADA FÍSICA
Há dois tipos de sinais na camada, o digital e o analógico.
DIGITAL: o sinal é constante e pode mudar para outro nível constante, é representado por formas.
ANALÓGICO: o sinal varia aos poucos ao longo do tempo, é representado por ondas.
Tipos de sinais

## Slide 18: CAMADA FÍSICA
Os sinais digitais não são periódicos, então ele evolui sem exibir um padrão. Existe somente dois níveis, nível 0(baixo) e nível 1(alto). E a sua taxa de transferência é pelo número de bits por segundo.
Sinais digitais
tempo
0 1 0 0 1 1 0
Frequência: 6 bits por segundo

## Slide 19: CAMADA FÍSICA
Na maioria das vezes os meios de transmissão tem algumas falhas, o que gera uma perda de sinal, assim o sinal que você recebe não é igual ao que foi mandado no começo.
Normalmente as perdas são causadas por: ruídos, distorção e atenuação.
RUÍDO: o sinal muda o seu formato;
DISTORÇÃO: ocorre a interferência do sinal por um outro sinal;
ATENUAÇÃO: perde sua energia para superar a resistência do meio.
Perda na transmissão

## Slide 20: CONVERSÃO DIGITAL-DIGITAL
A conversão digital-digital é a codificação de linha. Para isso ser feito, é realizada a conversão de dados digitais em sinais digitais
Existe alguns tipos de codificação de linha, elas são: unipolar, polar, NRZ, Manchester e Manchester Diferencial.
UNIPOLAR: os níveis de sinal se encontram em algum dos lados do eixo tempo;
POLAR: os níveis de sinais se encontram em ambos os lados do eixo tempo;
NZR: depende do estado do bit, quando ocorre o bit 1 o sinal é invertido;
MANCHESTER: inversão para representação e sincronização;
MANCHESTER DIFERENCIAL: se não tiver inversão na transição o bit é 1.
Codificação de linha

## Slide 21: CONVERSÃO ANALÓGICO-DIGITAL
É a conversão de dados analógico para sinais digitais, a taxa de amostragem deve ser duas vezes maior que a frequência do sinal.

## Slide 22: Modos de transmissão
Para ser transmitido os bits pela camada física, existe dois jeitos a transmissão paralela, onde os bits fluem por várias linhas e a transmissão serial, que os bits fluem por somente uma linha.

## Slide 23: Conversão digital-analógica
MODULAÇÕES:
A conversão de sinais digitais para dados analógicos, porém o sinal pode sofrer algumas alterações, como a frequência, amplitude e fase.
FM
AM
PM

## Slide 24: CONVERSÃO ANALÓGICO-ANALÓGICO
É quando passamos dados analógicos para dados analógicos, para isso temos três maneiras de fazer.

## Slide 25: MULTIPLEXAÇÃO
É o processo de transmissão de uma canal por vários tipos de sinais, nela podemos

## Slide 26: Meios de transmissão
Na camada física é realizada a transmissão de bits, para isso ocorrer, temos que usar algum meio de transmissão
Existe os meios de transmissão guiados, como os cabos de cobre e de fibras ópticas e os meios não guiados, como a radio, infravermelho e os raios laser transmitidos pelo ar.